PROJEKT  NA  CYKLOTURISTICKOU  NAUČNOU  STEZKU  KOLEM  KUTNÉ  HORY

- Úvod - Kutná Hora a okolí

Město Kutná Hora leží asi 70 km východně od Prahy, v jakési kotlině mezi kopci Kaňk, Sukov, Velký a Malý Kuklík a plochým hřbetem Na Rovinách. Všechny tyto kopce jsou z větší části zalesněné a tvoří kolem města zelený prstenec. Městem také protéká říčka Vrchlice, zařezávající se před Kutnou Horou do skalnatého kaňonu.

Kutná Hora je město s velice dlouhou historií, která zasahuje až do pravěku (hradiště Cimburk a Denemark, vesnice Bylany, keltské pohřebiště na Karlově). Slávu městu však dala hlavně středověká těžba stříbra. V této době začaly vznikat stavební památky, které jsou dnes hojně navštěvovány turisty.

Kutná Hora a její okolí však může turistům i místním občanům nabídnout i jiné zajímavé věci – krásné přírodní scenérie, pohledy do krajiny, pozorování zajímavých druhů rostlin a živočichů, kulturní památky malého rozsahu v okolí, pozůstatky po středověkém dolování, geologické zajímavosti. Mnoho lidí dnes hledá relaxaci v přírodě, ať už formou pěší  turistiky nebo jízdou na kole. Nemají však možnost okolí Kutné Hory poznávat z trochu jiného pohledu než jen z pohledu amatérského pozorovatele.

Pro tyto zvídavé pěší i cykloturisty, včetně školních výletů, jsme vyprojektovali tuto novou naučnou stezku kolem Kutné Hory. Měla by odpovědět na  otázky turistům v oblasti historie, zoologie, botaniky, geologie.

## Stávající naučné stezky a cyklostezky

V Kutné Hoře a jejím okolí jsou dnes dvě naučné stezky.

  - Stříbrná stezka

„Stříbrná stezka“ se dělí na jižní a severní větev. Tato naučná stezka se zabývá zejména historií dolování v Kutné Hoře, geologií a na několika místech se zmiňuje i o historii významných staveb. Provedení textů je černobílé, doplněné perokresbami a reprodukcemi dobových rytin. Tuto naučnou stezku vybudoval a spravuje místní Klub českých turistů.

a) Trasa jižní větve Stříbrné stezky vede z Palackého náměstí pod chrám sv. Barbory, přes Vrchlici na Královskou procházku, strmým kopcem Na Rovina, lesem na Dolní Žižkov, údolím Vrchlice proti proudu až k Velkému rybníku, mezi poli do Bylan, Škvárovnu, do údolí Bylanky, na jeho konci vzhůru mezi pole až ke kostelu sv. Trojice, pak panelovou cestou zpět do města, po chodníku vzhůru směrem ke chrámu sv. Barbory a do centra. (má 15 zastavení; 12 km)

b) Trasa severní větve Stříbrné stezky začíná v obci Kaňk, na kruhovém objezdu. Vede dále lesem kolem hájenky až ke Kalvárii. Pak po vrstevnici k propadlině, lesem dolů až na kraj třešňového sadu. Míjí NPP Na vrších, obkrouží svah Kaňku nad Sedlcem až nad hlízovskou stranu a pokračuje dál až k areálu Rudných dolů. Odtud po asfaltové silnici zpět do obce Kaňk, kde popisuje historii kaňkovského kostela. Pak ven z obce, kolem hřiště, do Grunty vzhůru na Sukov, lesem zpět do obce Kaňk (má 13 zastavení; 11,5 km)

  - Naučná stezka „Údolím Vrchlice“

Druhou naučnou stezkou u Kutné Hory naučná stezka „Údolím Vrchlice“. Tato naučná stezka kopíruje část jižní větve „Stříbrné stezky“, informace v ní jsou však na rozdíl od předchozí naučné stezky věnovány hlavně zoologii, botanice, historii. Začíná ve čtvrti V Hutích a pokračuje proti proudu říčky Vrchlice, kolem mlýnu Denemark a Spáleného dál údolím. Míjí ruiny mlýnu Cimburk, pokračuje přes louku, kolem ruiny mlýnu Šimákov na hráz Velkého rybníku. Text naučné stezky je doplněn mnoha barevnými fotografiemi a mapkami. Tuto naučnou stezku vybudovalo a spravuje občanské sdružení Denemark (má 13 zastavení; 2,5 km)

- Nově navrhovaná naučná cykloturistická stezka

Návrh naučné stezky je koncipován i jako cykloturistická trasa, případně v zimě i trasa pro běžkaře (mnohé úseky naučné stezky jsou za dobrých sněhových podmínek pro běžkaře ideální). Trasa naučné stezky bude kopírovat stávající užívané pěšiny nebo turistické trasy, které bude doplňovat na cedulích informacemi o okolní přírodě, stavbách, pohledech do krajiny. Snahou projektu je nijak výrazně nezasahovat do stávajícího stavu přírody. Na několika místech bude třeba jen vyřezat náletové křoviny z profilu starých cest, případně poopravit povrch cest štěrkem a prosívkou (z důvodu podmáčení) tak, aby byla trasa sjízdná např. i pro maminky s kočárky, vozíčkáře, malé děti na kolech. Jiné úpravy z důvodu přirozeného vzhledu naučné stezky nebudou třeba.

V průběhu posledních 7 let bylo v rámci práce Městského úřadu v Kutné Hoře 
a během studentských brigád Zelené město vybudováno několik úseků této plánované cykloturistické trasy. Jedná se o úseky na Sukově, mezi Kuklíkem a Sukovem, nad Sklenářovým dolíkem a v údolí Vrchlice. Již v minulosti bylo uvažováno tyto úseky spojit v okruh kolem Kutné Hory. Tímto projektem by se tato bezmála 10 letá snaha podařila zrealizovat.

Součástí úprav kolem naučné stezky bude i umístění laviček (viz níže). Lavičky budou sloužit nejen návštěvníkům naučné stezky, ale i místním občanům při procházkách. Dalšími navrhovanými úpravami kolem stezky jsou opravy soch svatých v polích (na Kuklíku, nad hřbitovem) nebo opravy kapliček a památníků (kaplička Na Rovinách, nad pivovarem, památník Kalvárie na Kaňku). Tyto opravy by však mělo Město Kutná Hora zainvestovat samostatně nebo na ně na základě projektů sehnat peníze z jiných grantů. Dle zjištěných informací opravy všech těchto míst budou probíhat v roce 2009 až 2011.

Posledními úpravami, které by bylo vhodné provést, je vyčištění a oprava rybníčků na Dolním Žižkově (ulice Pod tratí) a nad Sklenářovým dolíkem (zastavení č. 24). Rybníčky jsou nejen velice estetickou součástí krajiny a jedním ze zajímavých  důvodů k zastavení na naučné stezce, ale jsou i velice důležitým refugiem obojživelníků, plazů, hmyzu a ptáků v krajině.

Vzhled nové naučné stezky bude korespondovat se stávající naučnou stezkou „Údolím Vrchlice“ – nejen designově, použitím materiálů, ale především tématicky. Je zbytečné kopírovat informace ze „Stříbrné stezky“ a používat je o několik desítek metrů dále. Pokud budou tyto dvě naučné stezky na několika místech procházet stejnými úseky, budou se informačně doplňovat. S tím souvisí i návaznost na stávající trasy (viz níže).

- Návaznost nové naučné cykloturistické  stezky na stávající

Nově navrhovaná naučná cykloturistická stezka na mnoha místech bude kopírovat „Stříbrnou stezku“ (např. na Rovinách, v údolí Bylanky, zastavení 32. až 34. na Kaňku) a ve velké části bude vést navrhovaná naučná stezka po značených turistických trasách.

Již v roce 2007, kdy vznikala naučná stezka „Údolím Vrchlice“, bylo projednáváno se správci Stříbrné stezky o jakémsi sloučení obou stezek v rámci údolí Vrchlice. Bohužel jednání nedopadla dobře s tím, že Stříbrná stezka je výhradně stezka o dolování, geologii a má již po mnoho let dané trasy. Proto již tehdy bylo promyšleno, že se naučná stezka v údolí Vrchlice bude věnovat tématům, které na „Stříbrné stezce“ chybí – zoologie, botanika, ekologie. Byla i snaha zastavení vybudovat tak, aby přímo nekolidovala se stávajícími.

Stejnou ideu má i tato nově navrhovaná stezka – je snaha umístit zastavení tam, kde v současnosti nejsou. Tam, kde cedule bude nutné vybudovat poměrně blízko od cedulí „Stříbrné stezky“, bude text na nových tabulích doplňovat texty stávající. V návrhu je i napojení nově navrhované stezky na stezku „Údolím Vrchlice“ tak, aby byl utvořen 9,5 km okruh (smyčka).

Výhodou této naučné stezky bude i to, že si turista podle sil bude moct zvolit jen část okruhu kolem Kutné Hory a bude vždy pohodlně naveden zpět do města. Druhý den pak může začít na zastavení, kde ze stezky sešel a dokončit tento okruh až do konce.

V budoucnu bude možné tento devatenáctikilometrový okruh napojit na další naučné stezky v mikroregionu – např. časem vybudovat naučnou stezku proti proudu Vrchlice, přes Malešov, na Sion a pak dále na Roztěž. Další navazující cykloturistická trasa by mohla začínat u Kostnice a pokračovat přes památky v Malíně, dál do Nových Dvorů a končit na Kačině.

- Vzhled naučných tabulí, umístění, informace

Vzhled navrhovaných stojanů s textovými tabulemi koresponduje s již vybudovanou stezkou „Údolím Vrchlice“, kterou budovalo naše občanské sdružení Denemark.. Stojany, případně tabule na zdech, budou umístěny na příslušných místech tak, aby při čtení textu  mohl zároveň turista pohodlně sledovat např. stavby, solitérní stromy nebo památky, o kterých text pojednává. Textové tabule budou umístěny tak, aby text byl ve výšce očí a byl pohodlně k přečtení. Text bude doplněn příslušnými fotkami, kresbami a mapkami. Na každé ceduli bude umístěn „čítač“ kilometrů, aby si každý mohl spočítat kolik mu ještě chybí do konce trasy a mohl se případně rozhodnout pro jednu z mnoha odboček vedoucích zpět do města. Umístěny budou též souřadnice GPS.

Stojany budou vyrobeny ze dřeva. Stojny budou z neotesaných, přírodně rostlých akátových kmínků, které budou pomocí kovových patek upevněny  v zemi. Příčné latě a konstrukce střech budou z klasické střešní „laťovky“. Krytina stříšky bude vyrobena ze štípaných šindelů. Obráběné dřevěné části tabulí budou naimpregnovány tmavým luxolem nebo jinou barvou na dřevo.

Další možností jak upevnit textové tabule je jejich přišroubování přímo na zeď, která je u daného místa k dispozici pomocí hmoždinek a vrutů.

Jiným druhem upevnění pak bude připevnění podkladové desky na dvě speciálně vyrobené obruče z páskoviny. Tyto obruče mají šroubem regulovatelný průměr, tudíž stromu, na který budou tabule upevněny, nebude trpět zarůstáním.

Druhy upevnění budou na každém zastavení dle možností a okolí naučné stezky.

Textové tabule samotné budou upevněny na podkladovou, vodě odolnou desku z lisovaného dřeva. Okraje budou olištované. Samotné provedení textu bude na materiálu, který je odolný proti UV-záření.

### Seznam a umístění tabulí naučné stezky

|  | I. ETAPA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. zast. | Místo zastavení | Způsob umístění, počet | Téma textu |
| 1. | U parku pod Vlašským dvorem | Na zdi parku 3ks | Úvodní, o Vlašském dvoře, o parku |
| 2. | U železničního mostu, park pod Vlašským dvorem | Na zdi 1 ks | o železničním mostu, parku pod Vlašským dvorem, o Vlašském dvoru, arciděkanství, Hrádku (odkaz na panorama) |
| 3. | Královská procházka, rozcestí (směrovky na dvě větve cyklostezky) | Stojan 1 ks | O chrámu sv. Barbory, Jezuitské koleji, kapli Božího těla (odkaz na panorama) |
| a) | Cesta po Královské procházce, po rovině |  | Vysekat kopřivy, navézt štěrk |
| 4. | Královská procházka - panorama | Stojan 2ks | O sv. Barboře, Jezuitské koleji, svahu atd |
| 5. | Královská procházka, pod reliéfem J.Vrchlického (možnost nasvícení) | Strom 1 ks | O reliéfu J.Vrchlického, o náhonu Hořejšího Páchu, o skálách - geologie |
| 6. | Královská procházka, Obrova vila | Strom 1 ks | O sázavské železnici, zoologie, botanika |
| 7. | Královská procházka – ústí Bylanky | Strom 1ks | Botanika, zoologie, historie |
| 8. | Most na Dolním Žižkově | Strom 1 ks | O mostu, Dolním Žižkově |
| b) | Cesta směrem vzhůru, Na Rovina, náročnější a delší varianta |  | Vybudovat schody, cca 700m vyřezat profil cesty, opravit povrch cesty štěrkem a prosívkou |
| 4a. | U Žižkova dubu | Stojan 1 ks | O dubu, štola nad Novými mlýny, o liliích, dendrologie, zoologie, stojan na kola, blok kamene „Návštěvní kniha“ |
| 5a. | Na kraji lesa, u kapličky (opravit kapličku) | Strom 1 ks | O kapličce, kynologickém cvičišti, ČKD, Foxconnu (odkaz na panorama) |
| 6a. | U cvičáku | Strom 1ks | O cvičáku, historie, |
| 7a | Vyhlídka na sv. Barboru | Stojan 2ks | historie |
| 8a. | Kraj lesa, nad zastávkou | Strom 1ks | Historie, botanika |
| 9a. | Čížkova skála, Dolní Žižkov | Na chatě 1 ks | O geologii lomu, botanika stojan na kola |
|  | Spojení obou větví |  |  |
|  | Po silnici, přes most a vlevo za mostem do údolí Vrchlice |  |  |
| 9. | V lomu, naproti Wagenknecht. mlýnu | Strom 1 ks | O kapličce, o mlýnu, botanika, stojan na kola |
| 10 | V Hutích | Stojan 1ks | O údolí, historie |
|  | Stávající cedule naučné stezky po Vrchlici | Na zdi | http://denemark.jidol.cz/projekty/ |
|  | Cesta vzhůru na panelovou cest, vedoucí ke hřbitovu |  | Vyřezat 100 m profil cesty, upravit povrch, navézt štěrk, prosívku |
| 11. | U hřbitova u sv. Trojice | Na zdi 1 ks | O kostelu, o hřbitově, úpravně vody zoologie |
|  | Po asfaltové silnici kolem úpravny vody, kolem lesa a polní cestou mezi loukami |  |  |
| 12. | Mezi loukami, za úpravnou vody | Stojan 1 ks | O krajině, zoologie, botanika, stojan na kola |
|  | Cesta směrem do údolí Bylanky |  |  |
| 13. | V údolí Bylanky, u brodu | Stojan 1 ks | O vrbách, revitalizaci, o Bylance |
|  | Uhnout vlevo směrem proti proudu potoka |  |  |
| 14. | Mlýn „Na Bylance“ | Stojan 1 ks | O mlýnu, o Tylovi, o národní hymně, o rybníku |
|  | Obejít mlýn, kolem rybníku |  | Vyřezat profil cesty 200m, upravit povrch, navézt štěrk |
| 15. | Rybník v údolí | Stojan 1ks | botanika |
| 16. | Pod tenisovými kurty, u štoly (odbočka od hlavní cesty) | Strom 1 ks | O štole, geologie, mineralogie, stojan na kola |
|  | Vrátit se od štoly a pokračovat do kopečka |  | Vyřezat profil cesty |
| 17. | Divadélko | Strom 1 ks | O mlýnu, zoologie, botanika |
|  | Po cestě do kopce, mezi zahrádkami |  | Vyřezat profil |
| 18. | Před Markovičkami | Stojan 1ks | O struskách |
| 19. | Nad akvaduktem | Stojan 1 ks | O vodovodu, akvaduktu, zoologie |
|  | Úvozovou cesta |  |  |
| 20. | V obci Škvárovna, náves (rozcestí) | Na zdi 1 ks | O obci, o kapličce |
| a) | Cesta přes obec Bylany k Velkému rybníku a „po mlýnech“ zpět do města |  | Po staré asfaltové silničce a pak úvozovými cestami |
| 21a. | U archeologické základny |  | O archeologii, nálezech |
| 22a. | Na parkovišti nad Velkým rybníkem | Stojan 2 ks | O přehradě Vrchlice (směrovka), o Velkém rybníku (směrovka na stávající naučnou stezku údolím Vrchlice) |
| b) | Cesta do Přítok a dál kolem Kutné Hory |  | Po asfaltové silnici |
| 21. | Rybník za Bylanama | Stojan 1ks | Biologie, stojan na kola |
| 22. | U sv. Vojtěcha, u silnice (vybudovat cestu k prameni, vysázet 15ks stromů + patníky) | Stojan 2 ks | O prameni sv. Vojtěcha, o vodovodu, o rybníku |
|  | Po silnici směrem do Přítok, přes hlavní silnici na náves |  |  |
| 23. | Obec Přítoky, náves | Stojan 1 ks | O obci Přítoky, o kapličce |
|  | Přes Přítoky, podél topolové aleje po silnici až na rozcestí (směrovka) |  | Po asfaltové silnici |
| a) | Cesta směrem do města |  | Úvozová cesta |
| 24a. | V úvozové cestě nad Sklenářovým dolíkem | Stojan 1 ks | O sochách v polích, zoologie, Zelené město |
| b) | Cesta přes Kuklík dále kolem města |  | Po asfaltové silnici, dále pak lesní cestou, vyřezat profil, upravit povrch |
|  | II. ETAPA |  |  |
| 24. | U rybníčku vedle silnice (obnovit rybníček) | Stojan 1 ks | Zoologie, botanika, stojan na kola, blok kamene „Návštěvní kniha“ |
| 25. | U sochy svatého | Stojan 1 ks | O soše svatého, o Kuklíku, o rybníčku nad Hořany (směrovka) |
| 26. | Na Kuklíku, panorama | Stojan 1 ks | O zaniklé obci na Kuklíku, panorama, |
| 27. | Nad Hořanama, na kraji lesa | Stojan 2 ks | O „Kamenné bábě“, o lese, zoologie, botanika, o Hořanech, archeologii |
|  | Odbočka ke „Kamenné bábě“ a zpět (vysadit strom) |  | Vyřezat profil cesty, upravit povrch (konec cca 100m) |
|  | a) do města po asfaltové silnici z kopce |  |  |
| 28a. | U hřbitova Všech svatých | Na zdi 1 ks | O hřbitově, kostelíku, o svatém u silnice |
|  | b) dále po okruhu kolem města – přes silnici a úvozovou cestou dolů mezi sady |  | Vyřezat profil cesty |
| 28. | Nad Gruntou, u sadu | Stojan 1 ks | O dolování, obci Grunta, kostele |
|  | Vpravo po silnici směrem do Kutné Hory, (rozcestník) |  |  |
|  | a) od rozcestníku po silnici z kopce až do města |  |  |
| 29a. | U evangelického hřbitova | Na zdi 1 ks | O evangelickém břitově, o hřbitově Všech svatých |
|  | b) okruh kolem města - od rozcestníku do kopce polní cestou mezi sady |  |  |
| 29. | Sukov, u plané třešně | Stojan 1 ks | Panorama, historie, blok kamene „Návštěvní kniha“ |
| 30. | Sukov, vinice | Stojan 1ks | o vinici, o „výrovce“, zoologie, botanika |
|  | Upravená cyklostezka |  | Vysekat plevel, obnovit povrch |
| 31. | Lom Linkovka | Stojan 1 ks | Geologie, o lomu, zoologie, panorama |
|  | Cesta po asfaltce na hlavní silnici (rozcestník) |  |  |
|  | a) vpravo do města po asfaltové silnici |  |  |
| 32a. | U pivovaru | Na zdi 1 ks | O pivovaru, loreckém rybníčku |
|  | b) okruh kolem města – po afaltové silnici doleva do kopce |  |  |
| 32. | Obec Kaňk, kruhový objezd | Na zdi 2 ks | O obci Kaňk, dolování, arzenu |
|  | Cesta k lesu, kolem hájenky a lesem ke Kalvárii |  | Stará asfaltka, v lese pak lesní cesta – vyřezat 1000m profil cesty, upravit povrch, navézt štěrk |
| 33. | Propadlina | Stojan 1 ks | O dolování, propadlina, kamenný kříž, haldy, dendrologie, o hájence |
|  | Cesta směrem dolů lesem, do bývalého sadu (rozcestí) |  |  |
| 34. | Rozcestí k hájence | Strom 1ks | O hájence, dolování |
| a) | Návrat úvozovou cestou do města |  |  |
| 35a. | U Macháčkova kamene | Stojan 2 ks | O kameni, založení háje, panorama (Sedlec), blok kamene „Návštěvní kniha“ |
|  | Úvozovou cestou do města |  | Vyřezat profil cesty |
| b) | Cesta přes kopec Kaňk dále kolem města |  |  |
| 35. | U příbojové facie NPP (oplotit?? ) | Stojan 2 ks | O příbojové facii, stepní společenstva rostlin a živočichů, sídliště, stojan na kola |
| 36. | Nad cihelnou | Stojan 2 ks | Historie cihelny, paleontologie, ornitologie, stojan na kola, blok kamene „Návštěvní kniha“ |
|  | Úvozovou cestou a pak asfaltovou silnicí, ulice Českých legionářů směrem dolů ke Kostnici |  | Vyřezat profil cesty, upravit povrch |
| 37. | U Kostnice | na zdi 2 ks | O Kostnici, hřbitově, zámeckém areálu, mariánském sloupu |
|  | Asfaltovou silnicí, ulice Zámecká, přes hlavní silnici |  |  |
| 38a. | Malín - hřbitov | Na zdi 1ks | O Malínu |
| 38. | U Cisterciáckého kláštera | Stojan 1 ks | O klášteře, kostele, o tabákové továrně |
|  | Po asfaltové silnici k železniční trati |  |  |
| 39. | U železniční zastávky (směrovka + vybudovat cestu podél Vrchlice k Hlavnímu nádraží) | Stojan 1 ks | O starém mostě, o rekultivaci porostů kolem Vrchlice, výhled na Karlov (keltské pohřebiště) |
|  | Cesta podél tratě směrem k Městskému nádraží |  | Vyřezat profil cesty, upravit povrch, navézt štěrk 500m |
| 40. | U městského nádraží | Na zdi 1 ks | O Městském nádraží, o cukrovaru |
|  | Přes silnici, po Macháčkově nábřeží (likvidace plotu u ubytovny) |  | Vyřezat nálet na Macháčkově nábřeží, upravit povrch |
| 41. | U Nových mlýnů | Na zdi 1 ks | O kapličce, čtvrti Za tratí, o Nových mlýnech |

Na tomto interaktivním odkazu lze najít hlavní trasu nově navrhované naučné cykloturistické trasy:

http://maps.google.cz/maps/ms?ie=UTF8&hl=cs&msa=0&msid=118306848911671175982.0004647369c31b163787b&ll=49.950668,15.270567&spn=0.043409,0.102825&t=h&z=14

- Vzdálenosti mezi jednotlivými zastávkami (v pravém sloupci zkrácené trasy)

Hlavní trasa – vzdálenosti mezi zastávkami           Vedlejší trasy – vzdálenosti mezi                   
                                                                                                zastávkami a do zástavby obce

| 1. až 2. | 235 m (po ulici nebo parkem, z kopce) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. až 3. | 160 m (do mírného kopce) |  |  |
| 3. až 4. | 90 m (po rovině) | 3. až. 4a. | 200 m (do prudkého svahu, pak po rovině) |
| 4. až 5. | 100 m (po rovině) | 4a. až 5a. | 430 m (po rovině, lesem) |
| 5. až 6. | 210 m (po rovině) | 5a. až 6a. | 350 m (po rovině, po silnici) |
| 6. až 7. | 255 m (po rovině) | 6a. až 7a. | 340 m (po rovině, lesem) |
| 7. až 8. (11a) | 300 m (konec Královské procházky, napojení na trasu po Rovinách) | 7a. až 8a. | 450 m (po polní cestě) |
| Délka hlavní trasy k napojení | 1400 m |  |  |
| 8. až 9. | 260 m (po polní cestě) | 8a. až 9a. | 300 m (po lesní cestě, po silnici) |
| 9. až 10. | 270 m (po lesní cestě, 50 m za mostem napojení na naučnou stezku „Údolím Vrchlice | 9a. až 10a. | 125 m (po silnici) |
| 10. až 11. | 650 m (po cestě, pak po panelové silnici, do mírného kopce) | 10a až 11a (8) | 70 m (po silnici) |
| 11. až 12. | 430 m (lesní cestou, z mírného kopce) | Délka alternativní trasy | 2260 m k napojení na hlavní trasu |
| 12. až 13. | 250 m (polní cestou po rovině, pak z kopce) |  |
| 13. až 14. | 200 m (lesní cestou, po rovině) |  |
| 14. až 15. | 150 m (lesní cestou, do mírného kopce) |  |
| 15. až 16. | 320 m (lesní cestou, odbočka ke štole 2x 150 m) |  |
| 16. až 17. | 300 m (zpět na hlavní cestu a do příkrého kopečku) |  |
| 17. až 18. | 230 m (po lesní cestě, pak po silnici a pěšinou do kopečka) |  |  |
| 18. až 19. | 270 m (pěšinou do kopečka – odbočka ke strusce 2x 240 m) |  |  |
| 19. až 20 (rozcestí) | 260 m (po cestě po rovině) | 20. až 21a. | 590 m (po silnici, skrz obec) |
| 20. až 21. | 510 m (po silnici) | 21a. až 22a. | 1200 m (polní cestou) |
| 21. až 22. | 80 m (po silnici) | 22a. až hráz Velkého rybníka) | 230 m (lesní cestou) napojení na stezku „Údolím Vrchlice„ (2,5 km) zpět do města celkem 9,5 km |
| 22. až 23. | 800 m (po silnici, po rovině) |  |  |
| 23. až rozcestí | 1 100 m | 23. až 24a. | 1600m (skrz Přítoky do kopce, po silnici mezi poli, úvozovou cestou do města) |
|  | 7,5 km hlavní trasa + 2,3 km vedlejší trasa | celkem | 8 km |
| II . etapa |  |
| rozcestí až 24. | 200 m (po silnici mezi poli) |  |
| 24. až 25. | 440 m (po silnici do mírného kopce) |  |
| 25. až 26. | 820 m (lesní cestou po rovině) |  |
| 26. až 27. | 430 m (lesní cestou, z mírného kopce + odbočka ke kamenné babě – 3x 350 m) |  |
| 27. až 28. | 710 m (lesní cestou, přes silnici, úvozovou cestou z kopce) | 27. až 28a. | 1200 m (po silnici zpět do města) |
| 28. až 29. | 550 m (po silnici z kopce, polní cestou do kopce) | celkem | 10,6 km |
| 29. až 30. | 250 m (po pěšině, podél vinice) | 28. až 29a. | 1200 m (po silnici z kopce směrem do města) |
| 30. až 31. | 420 m + odbočka po panelové cestě k nádrži a zpět 2x 100m) | celkem | 11,3 km |
| 31. až 32. | 850 m (po silnici do mírného kopce, směr obec Kaňk) | 31. až 32a. | 1300 m (po silnici dolů, zpět do města) |
| 32. až 33. | 840 m (lesní cestou do kopce,pak po rovině + odbočka ke Kalvárii 2 x 200 m) | celkem | 12,6 km |
| 33. až 34. | 200 m (po lesní cestě z kopce) |  |
| 34. až 35. | 500 m (lesní a polní cestou po kraji lesa a stepí) | 34. až 35a. | 340 m (lesní cestou z kopce, k silnici nad sídliště) |
| 35. až 36. | 120 m (pěšinou po rovině) | celkem | 13,6 km |
| 36. až 37. | 890 m (polní cestou k zástavbě, silnicí z kopce kolem hřiště) |  |
| 37. až 38. | 320 m (po silnici, skrz Sedlec) | 37. až 38a. | 1600 m (po silnici, přes železniční nadjezd směrem do Malína – přípravná odbočka na naučnou stezku Kačinsko) odbočka 2x 1,4 km |
| 38. až 39. | 250 m (po silnici, po rovině, přes koleje) |  |
| 39. až 40. | 1300 m (pěšinou podél Vrchlice a žel. tratě) |  |
| 40. až 41. | 820 m (po silnici, proti proudu Vrchlice, po rovině) |  |
| celkem | 17,5 km |  |

Vzdálenosti jsou přibližné na přesnost +/- 10m

Na tomto interaktivním odkazu lze najít hlavní trasu nově navrhované naučné cykloturistické trasy:

http://maps.google.cz/maps/ms?ie=UTF8&hl=cs&msa=0&msid=118306848911671175982.0004647369c31b163787b&ll=49.950668,15.270567&spn=0.043409,0.102825&t=h&z=14

#### Cestní síť

Naučná stezka kolem Kutné Hory povede, jak je patrné z předcházejícího textu, na mnoha místech po asfaltových cestách a silnicích, místy po udržovaných polních cestách. Tam, kde je nutné stezku vést přírodou, po stávajících pěšinách, je nutné provést úpravy cest samotných nebo jejich blízkého okolí.

Asfaltové úseky jsou například mezi zastavením č. 20 až 24. , 27. až 28a, 28. až 29a. a např. skrz Sedlec u Kutné Hory, Kaňk, Malín. V projektu se o úpravě těchto úseků již nebudeme dále zmiňovat. Jako cesty, mimo několika výtluků, slouží relativně dobře a spolehlivě. V projektu se však budeme zabývat cestní sítí v přírodě, tj. pěšinami, stezkami. Jedná se pěšiny stávající, ale i pěšiny, které by se v rámci úprav měly vybudovat (úsek Na Rovinách, na Malém a Velkém Kuklíku a na Kaňku).

Příprava cesty spočívá ve vytýčení samotné cesty v terénu (šířka asi 1,5 m až 2 m) a následném odstranění porostu na těchto místech. Pokud to vyžadují podmínky, je nutné odstranit i menší keřový nálet (např. vytrháním). Po odstranění bylinného i dřevinného porostu (někdy nutné pařezy natřít přípravkem Round up proti obrůstání), je nutné povrch pečlivě urovnat a odstranit z něj všechny nerovnosti, jako jsou kameny, větve, kořeny atd. V místech, kde je v převážné části roku suchá půda, je možno prosívku pokládat rovnou na rostlý terén, a to ve vrstvě asi 3 cm až 5cm. Místy není třeba nijak cesty upravovat a nechat povrch přírodní.

Stezky ve volné přírodě povedou nejen po rovině, ale místy i do svahu. Proto se dále budu jednotlivě zabývat pěšinami vedenými v rovině nebo ve svahu.

8.1	Pěšiny vedoucí po rovině

Pěšiny vedoucí po rovině (lesem mezi poli) bychom mohli dále rozdělit na pěšiny v terénu „měkkém“ a na povrchu, který je tvořen buď skálou, nebo nerovnostmi, které nelze odstranit (kořeny, skála, kameny)

    - Pěšiny  na rovném  povrchu

Tyto pěšiny jsou již stávající nebo je na několika místech vhodné je vybudovat. Materiálem, který by byl vhodný na zbudování těchto cest, je prosívka. Z minulosti máme dobré zkušenosti s budováním těchto „prosívkových“ cest v okolí města.

Tam, kde během několika měsíců v roce stoupne hladina spodní vody a povrch je rozmočený, je dobré pod horní vrstvu prosívky použít spodní vrstvu štěrkovou, drenážní. Do spod použijeme hrubší štěrk, na něj jemnější, a pak vrchní vrstvu zhutněné prosívky. Mocnost štěrkové vrstvy záleží na tom, do jaké hloubky je povrch rozmočený. Pokud se někdy stane, že voda vystoupá částečně i nad povrch a tvoří kaluže, je nutné udělat spodní štěrkovou vrstvu tlustší. Vrstvu prosívky, kterou jsme nasypali na terén nebo na štěrkový „kufr“ pak pečlivě uhrabeme hrablem nebo hráběmi do stejně tlusté vrstvy. Pokropíme jí vodou a následně zhutníme vibračním válcem.

V dalších letech bude nutné povrch ošetřovat alespoň 1x ročně postřikem herbicidních přípravků proti prorůstání plevelů a dřevin skrz cestu nebo  klíčení vysemeněných semen z okolí. Poškozený nebo vymletý povrch snadno dosypeme a zhutníme.

8.1.2	Pěšiny na nerovném povrchu

Pěšiny na nerovném povrchu, který nelze odstranit (kořeny stromů, velké kameny) lze řešit podobně jako v předcházející kapitole štěrkovým kufrem a dosypat prosívkou (viz. podmáčené pěšiny ). Problémem je zde však nedostatečné ohraničení vyšších boků spodní vrstvy štěrku tak, aby se štěrk nebortil z profilu cesty ven. Je možné tyto boční stěny vyzdít kamennou zídkou (velice pracné a nákladné) nebo položit a upevnit zboku trámky (případně palisádu) z tvrdého dřeva (akát, dub). Trvanlivost je však kratší než u zděných bočnic. Pokud bočnice z trámků nebude přesně dosedat na stávající terén, bude nutné je přitesat do optimálního tvaru. Tím se trámky pevně „usadí“ a nebudou se viklat. Následně se mezi zděné nebo dřevěné bočnice přisype vrstva štěrku a horní vrstva prosívky, která se zhutní.

V místech, kde hrozí nebezpečí pádu (ze skály, svahu), je nutné umístit pevné dřevěné zábradlí. Další péče je stejná jako u předcházejícího typu.

  - Pěšiny ve svahu

Jedná se o pěšiny, respektive části pěšin, které budou vybudovány ve svahu (mírném, příkrém). V mírném svahu je možné udělat schody dlouhé, tj. vyrovnání výškového rozdílu až po několika metrech (spočítat průměrnou délku kroku). V příkrém svahu bude nutné dělat schody tak, aby nejen optimálně vyrovnávaly výškový rozdíl, ale aby byly i pohodlné a bezpečné. Doporučujeme šířku schodů přibližně 1,2 m až 1,5 m. Na některých místech bude však technicky nemožné tak široké schody vybudovat (to samé platí u pěšin), protože zde vadí skály, potok nebo stromy. Zde bude nutné šířku pěšiny přizpůsobit podmínkám.

Schody je možné budovat z kamene (nákladné, pracné) nebo z příčně položených dřevěných kulánů, půlkulánů nebo trámků. Ty se na hranu schodu připevní skrz ocelovými hřeby do svahu, případně jiným způsobem. Za „hrany“ je pak možné nasypat zeminu (případně dospodu štěrk) nebo položit ploché kameny. U schodišť platí, stejně jako u pěšin, nutnost umístění zábradlí (zejména u úzkých pěšin).

V tomto případě se jedná např. o svah nad královskou procházkou, mezi zastavením 
č.3 a 4a., a pak několik krátkých úseků na Kaňku

9	Tabulka vlastnických vztahů pěšin a stezek navrhované naučné trasy

| Název úseku | k.ú. a parcelní číslo | vlastník |
| --- | --- | --- |
| Královská procházka | Kutná Hora, 4228 | Město Kutná Hora |
| U Žižkova dubu | Kutná Hora , 4209 | Město Kutná Hora |
| Cesta ke kapličce sv. Petra a Pavla | Kutná Hora , 3704/1 | Město Kutná Hora |
| Cesta po kraji lesa, u cvičáku | Kutná Hora, 4235 | Město Kutná Hora |
| Cesta od mostku v Hutích | Kutná Hora, 2487 | veřejný statek |
| Cesta k úpravně vody | Kutná Hora, 4416/1 | Město Kutná Hora |
| Cesta kolem úpravny vody | Kutná Hora, 4416/2 | Město Kutná Hora |
| Cesta u zastavení č.8 | Kutná Hora, 4448 | Město Kutná Hora |
| Cesta k Bylance | Kutná Hora, 4447 | Město Kutná Hora |
| Cesta podél Bylanky | Kutná Hora, 4456/8 | Půdní fond ČR |
| Cesta k mlýnu „Na Bylance“ | Kutná Hora, 4469/1 | ½ ČR, ½ Městský nár. výbor |
| Cesta od mlýna podél Bylanky | Kutná Hora, 4479 | Město Kutná Hora |
| Les – odbočka ke štole | Kutná Hora, 4480 | Město Kutná Hora |
| Cesta u mlýna „Pod švestičkami“ | Bylany, 147 | Majitel neuveden |
| Cesta mezi zahrádkami, ke švestičkám | Kutná Hora, 3900 | Město Kutná Hora |
| švestičky | Kutná Hora, 3915 | Město Kutná Hora |
| Les u švestiček | Kutná Hora, 3927 | Město Kutná Hora |
| Kolem škvárovány | Bylany | Město Kutná Hora |
| Kuklík, cesta od č. 18 | Kutná Hora, 4554 | Město Kutná Hora |
| Kuklík, cesta od posedu nahoru | Kutná Hora, 3983 | Město Kutná Hora |
| Cesta podél pole, Kuklík | Kutná Hora. 4567 | Město Kutná Hora |
| Stará cesta ke „Kamenné bábě“ | Kutná Hora, 3989 | Město Kutná Hora |
| Les u „Kamenné báby“ | Kutná Hora, 1503 | Město Kutná Hora |
| Les, odbočka ke „Kamenné bábě“ | Kutná Hora, 1500 | Město Kutná Hora |
| Velký Kuklík, les nad silnicí | Kutná Hora, 1515 | ½ Lesy ČR, ½ Město Kutná Hora |
| Les nad Hořanama | Kutná Hora, 1492 | Město Kutná Hora |
| Úvozová cesta mezi Hořanskou a Grunteckou silnící | Kutná Hora, dohledat čísla |  |
| Cesta na Sukov, mezi sady | Kutná Hora, 4073/1 | Město Kutná Hora |
| Panelovka k lomu Linkovka | Kutná Hora, 4082/9 | Bez evidence |
| Silnice kolem lomu Linkovka | Kutná Hora, 4097/2 | VHS |
| Konec silnice | Kutná Hora, 4095/2 | Bez evidence |
| Lesy na Kaňku | Sedlec u KH, 373/1 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 368 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 513 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 374/2 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 399/2 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 393/2 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 393/1 | Město Kutná Hora |
| Step kolem příbojové facie NPP | Sedlec u KH, 743/2 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 741 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 742 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 743/5 | Město Kutná Hora |
|  | Sedlec u KH, 390 | Město Kutná Hora |

##### 10	Ostatní doplňky kolem naučných stezek

  - Lavičky, odpočívadla

Dalšími neodmyslitelnými stavebními doplňky celé naučné stezky jsou lavičky, případně přístřešky. Umístěním laviček je vždy vhodné doplnit jednotlivá zastavení na naučné stezky. V místech s pěkným výhledem do krajiny je vhodné umístit lavičky i mimo tato zastavení. Lavičky by měly být vždy umístěny v rozumných rozestupech od sebe tak, aby mohl mít každý, kdo tuto lavičku využívá, určitý pocit soukromí. Umístění laviček a sezení bude také nutné posoudit z hlediska pohledu do krajiny, bezpečnosti atd.

Provedení laviček samotných bude po celé trase jednotné, ze stejného materiálu a ve stejné barvě. Počet laviček je nutné přizpůsobit konkrétnímu místu. Z estetického hlediska se jeví jako nejvhodnější klasické celodřevěné lavičky. Tyto lavičky jsou však z hlediska údržby nepraktické. Po mnohaleté zkušenosti a praxi ve městě a jeho okolí navrhujeme proto vybudovat lavičky z masivního profilovaného železa s dřevěnými fošnami o tloušťce 
cca 2,5 cm. Takové lavičky vandalové nevylomí ze země a i zničení sedákových a opěrkových fošen je pro ně  pracné. Navíc je již množství laviček tohoto typu umístěno v extravilánu Kutné Hory (Královská procházka, úvozová cesta nad Sklenářovým dolíkem, cyklostezka na Sukově).

Nad lavičky je možné vybudovat z tenkých trámků a prken sedlové nebo šikmé stříšky, které by turistům v době nepříznivého počasí posloužily jako přístřešek. V blízkosti těchto sezení je vhodné umístit i odpadkové koše.

10.1.1	Počet laviček a jejich umístění

| č. | umístění | počet | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a. | U Žižkova dubu | 1 ks | možnost umístění stolu |
| 9. | Naproti Wagenknecht. mlýnu | 1 ks |  |
| 12. | Mezi loukami | 1 ks |  |
| 16. | U štoly | 1 ks |  |
| 17. | Divadýlko | 2 ks |  |
| 19. | U akvaduktu | 1 ks |  |
|  | Mezi akvaduktem a Škvárovnou | 2 ks |  |
| 21. | U rybníku za Bylanama | 2 ks | až u pramene |
| 24a. | Úvozová cesta nad Sklenářovým dolíkem |  | opravit stávající |
| 24. | Rybníček nad sklenářovým dolíkem | 2 ks |  |
| 25.až 27. | Na Malém a Velkém Kuklíku | 3 ks | + opravit stávající |
| 27. až 28. | Úvozová cesta | 2 ks |  |
|  | Sukov |  | opravit stávající |
|  | Lom Linkovka | 1 ks |  |
| 32. až 34. | Kaňk | 5 ks | u tabulí a vhodně umístit na výhledech |
| 35. | Příbojová facie na Kaňku | 3 ks |  |
| 36. | Nad cihelnou | 1 ks |  |
| 37. až 40. | Podél Vrchlice a tratě | 5 ks |  |
| celkem |  | 33 ks |  |

10.2      Stojany na kola

Stojany na kola budou umístěny pouze tam, kde není možné kolo opřít o blízkým strom nebo zeď a kde je i dostatečná plocha k umístění stojanu. Technické řešení stojanu bude velice jednoduché. Bude se jednat o zhruba 2,5 m kmen o průměru asi 60 cm, do kterého bude vyříznuto cca 10 širokých zářezů motorovou pilou. Tyto zářezy budou sloužit k upevnění předního kola. Upevnění celého kmene bude pomocí kovových tyčí, zaražených skrz vyvrtaný otvor v kmenu, do země.

10.2.1

Počet a umístění stojanů na kola

| Č. zastavení | Počet kusů |
| --- | --- |
| 4a. | 1 ks |
| 9a. | 1 ks |
| 9. | 1 ks |
| 12. | 1 ks |
| 16. | 1 ks |
| 21. | 1 ks |
| 24. | 1 ks |
| 29. | 1 ks |
| 36. | 1 ks |

10.3	Odpadkové koše

Umístění odpadkových košů podél naučné stezky bude na rozhodnutí Města Kutná Hora. Má totiž svá pro a proti. Bude totiž třeba vzít v potaz nejen časté ničení odpadkových košů vandaly, ale pokud se turistům nabídne tato „služba“, bude nutné jí také pravidelně provádět. Tzn. vyvážet tyto odpadkové koše. Nejen že bude provozování této činnosti finančně a časově náročné, ale na některých místech to technicky nebude ani možné (les Na Rovinách, na Kaňku, na Kuklíku).  K vysypání pak bude třeba využít pouze lidské síly – ruční vybírání odpadků bez pomoci sběrného vozidla. K této práci by bylo možné využít osoby pracující v programu „veřejně prospěšných prací“ atd. Dalším problémem je i to, že naučná stezka prochází několika katastrálními územími a svoz odpadkových košů by si měla pak zajistit případně obec odpovídající za své správní území – Kutná Hora, Miskovice. Výhodou naopak bude možnost odhodit odpadky do připravené nádoby na místech, kde např. turista sní nebo vypije svou svačinu a nebude tak muset odpadky a obaly nosit zpět domů nebo je odhazovat kolem cesty.

Jinou možností jak řešit čistotu kolem naučné stezky je  několikrát za rok (hlavně před a po turistické sezoně) celou trasu projít a odpadky vysbírat. Tuto činnost spojit zároveň i s opravami laviček, cedulí atd. Tato varianta bude méně nákladná, a proto jí doporučujeme.

Pokud se investor rozhodne odpadkové koše umístit a provozovat, je k dispozici seznam možného umístění odpadkových košů:

10.3.1 Počet odpadkových košů a jejich umístění

| č. | umístění | počet | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Královská procházka | 4 ks |  |
| 11. | U sv. Trojice | 1 ks |  |
| 14. | Mlýn „Na Bylance“ | 1 ks |  |
| 19. | Mlýn „pod švestičkami“ | 1 ks |  |
| 24a. | Úvozová cesta nad Sklenářovým dolíkem | 2 ks |  |
| 25. až 27. | Velký a Malý Kuklík | 2 ks | Umístit na kraji lesa, u silnice |
| 29. až 31. | Sukov a lom Linkovka | 2 ks | Umístit u cesty |
| 32. až 36. | Kaňk | 4 ks | Umístit u cest, kde je přístup svozovým vozem |
| 38. až 41. | Podél Vrchlice | 5 ks | Již v intravilánu obce, svážet s jinými odpadkovými koši |
| celkem |  | 22 ks |  |

10.4 Kamenné bloky „Návštěvní kniha“

V průběhu příprav na projektu naučné cykloturistické trasy jsme přemýšleli, jak zatraktivnit celou stezku a zároveň i vyřešit ohlasy, sledování návštěvnosti. Těžko lze umístit v přírodě klasickou „Knihu návštěv“.  Jedinou možnou variantou, jak by mohli zapsat návštěvníci své dojmy z naučné stezky, případně i jiné vzkazy, bylo umístění 5 ks pískovcových bloků o objemu zhruba 1 m3. Tyto přírodní bloky budou na jedné straně seříznuty do šikma, aby tak vznikl jakýsi pult. Do něj bude možné jakýmkoliv tvrdším kamínkem nebo jiným předmětem vyrýt vzkaz, datum, atd. Nahoře bude vyryt nápis „Návštěvní kniha“.

10.4.1. Počet u umístění kamenných bloků

| Č. zastavení | Počet kusů |
| --- | --- |
| 4a. | 1 ks |
| 21. | 1 ks |
| 24. | 1 ks |
| 29. | 1 ks |
| 35a. | 1 ks |
| 36. | 1 ks |

10.5 Výsadba stromů

Stromy budou vysazeny v lokalitě u pramene sv. Vojtěcha. Zastavení č. 22 bude u silnice. K prameni je to ještě zhruba 200 m podél strouhy, ve které teče vyvěrající voda. Vlevo od strouhy jsou pozemky města, které ovšem zemědělci přiorávají k obhospodařované půdě. Kvůli tomu, aby mohli turisté pohodlně dojít až k prameni, bude podél strouhy vysazeno 15 ks stromů (lípa srdčitá Tilia cordata) a budou zde zabudovány kamenné patníky nebo položeny velké balvany. Aby se tak zabránilo rozorávání přístupové cesty k pramenu sv. Vojtěcha

1 ks lípy srdčité by měl být po dohodě vysazen i u kamenné baby na Kuklíku – Aby jí nejen zemědělci nepoškozovali a snáze jí viděli, ale aby tento strom sloužil i jako orientační bod pro návštěvníky naučné stezky.

## 11	Závěr

Celkové náklady na vybudování nové cykloturistické trasy dosahují cca 1 280 000 Kč. Předpokládáme získání grantového příspěvku ve výši 85 až 90% z celkové realizační ceny. Město by se tedy mělo podílet částkou 150tis. Kč na realizaci celého projektu. Vzhledem k tomu, že je to cena  přibližně 30 ks laviček, které si občané žádají již několik let umístit do extravilánu města, je tento podíl nebo cena za realizaci celého projektu opravdu nízká. Jinak tvorba projektu a získání grantu v grantovém řízení je zdarma.

Tato navrhovaná naučná cykloturistická trasa má včetně průběžných odboček délku asi 31 km. Je na ní celkem 55 zastavení, které popisují vše zajímavé, co je v okolí Kutné Hory možné vidět a pozorovat – ať už jsou to věci přírodovědné, historické nebo krajinné. Snažili jsme se, stejně jako v údolí Vrchlice, přiblížit okolí Kutné Hory všem skupinám turistů tak, aby měly důvod se do našeho města znovu vracet.

Vytvořili jsme trasu vhodnou nejen pro náročnější a zvídavé turisty, ale zároveň jsme se snažili přiblížit i místa, kam běžně chodí naši spoluobčané na procházky. K tomu jsme využili našich dlouholetých znalostí a zkušeností nejen z profesního života, ale především z našich zájmových oblastí – ochrany a pozorování přírody, fotografování, zájmu o  kutnohorskou minulost, historii. Všichni členové obč. sdružení Denemark jsme rodilí kutnohoráci a realizací této naučné stezky splníme sen nejednomu kutnohorskému patriotovi.

# Footnotes

Autoři tohoto projektu jsou členy obč. sdružení Denemark  www.denemark.jidol.cz

Viz http://denemark.jidol.cz/projekty/ , http://denemark.jidol.cz/2007/jak-vznikala-naucna-stezka/ a http://denemark.jidol.cz/2007/dokonceni-stezky/